Introducción a

EasyData

¿Qué es la aplicación EasyData?

La aplicación EasyData es una aplicación para la calculadora gráfica.  Te permite recoger, mirar y analizar datos reales en algunas de las calculadoras gráficas TI utilizando ciertos dispositivos USB de Vernier (EasyTemp e EasyLink) y otros dispositivos de recogido de datos, tales como el detector de movimiento Texas Instruments CBR 2™, el sistema CBL 2™ o Go!Motion™ y LabPro® de Vernier.

Dispositivos de conexión

Existen varios dispositivos de recogido de datos que pueden utilizarse con EasyData.

Estos dispositivos incluyen el CBL 2, el LabPro®, el CBR™, el CBR 2, el Go!™

Motion e EasyTemp e EasyLink de Vernier. Cuando la calculadora detecta un dispositivo de recogido de datos conectado al puerto USB, abre EasyData automáticamente e inicia un experimento apropiado para el dispositivo.

Navegando los menús de EasyData

Seleccionando opciones en la pantalla

Cada pantalla despliega una o más opciones en la parte inferior de la pantalla.  Para seleccionar una opción, presiona la tecla de la calculadora que se encuentra directamente debajo de la opción.

Seleccionado ítems en el menú

Los menús de EasyData difieren ligeramente entre los tipos de sensores.  Puedes seleccionar los ítems en el menú de las siguientes maneras:

► Presiona o  para sombrear el ítem del menú y luego presiona  para seleccionarlo.

- o -

► Presiona el número que corresponda al ítem del menú.

Iniciando y saliendo de la aplicación EasyData

Note: EasyData inicia automáticamente cuando se conecta un sensor al puerto USB de una calculadora TI-84 Plus que está en la pantalla inicial.

Iniciando EasyData

► Si EasyData no está corriendo en la calculadora, presiona  para desplegar la lista de aplicaciones disponibles y luego selecciona EasyData.  Se desplegará por tres segundos la pantalla de información de la aplicación, seguida de la pantalla principal.

Saliendo de EasyData

1. Selecciona  de la pantalla principal. Aparece un mensaje que indica dónde pueden encontrarse los datos.

2. Selecciona salir de EasyData, o selecciona volver a la pantalla principal de la aplicación.

Cambiando las unidades de medida de un sensor

Puedes cambiar la unidad de medida de un sensor conectado.  Con una sonda de temperatura, por ejemplo, puedes cambiar la unidad de Celsius (°C) a Fahrenheit (°F).

Para cambiar la unidad de medida

1. De la pantalla principal de EasyData, selecciona .  Selecciona el sensor desplegado en el tope del menú, como Temp para la sonda de temperatura.

2. Se despliega la pantalla de disposición (“Setup”) del sensor. Selecciona  .

3. Se despliega un menú mostrando las posibles unidades para el sensor conectado.  Selecciona la unidad que te interesa que EasyData use.

4. La pantalla de disposición del sensor muestra la unidad seleccionada.  Selecciona  para volver a la pantalla principal.

Fijando en cero una referencia (poniendo el sensor en cero)

Cuando se utilizan algunos sensores, es útil hacer que el sensor lea cero bajo ciertas condiciones.  Por ejemplo, con un sensor de fuerza puedes hacer que el sensor lea un valor de cero cuando no se aplique fuerza.  Esto es, en muchas ocasiones, tan útil y más simple que calibrar el sensor.

Para colocar en cero las lecturas del sensor

1. De la pantalla principal de EasyData, selecciona .

Escoge Zero… desplegado al fondo del menú.

2. Se despliega la pantalla Zero Sensor(s), con una lectura del sensor continuamente actualizada.  Dispón el sensor de la manera en que quieras que lea cero.  Por ejemplo, remueve cualquier masa de un sensor de fuerza.

3. Cuando se estabilice la lectura desplegada, selecciona .  Se te devolverá a la pantalla principal y la referencia del sensor estará dispuesta en cero.

Restaurando los valores originales (“default settings”) de EasyData

Los valores originales que se encuentran en la aplicación EasyData son apropiados para una variedad amplia de situaciones de muestreo.  Si no estás seguro/a de cuáles son los mejores valores, inicia tu determinación con los valores originales y luego ajusta los valores para tu actividad específica.

1. Asegúrate de que un sensor auto-identificable se encuentra conectado.

2. Selecciona  de la pantalla principal y escoge New.

EasyData reinicia en el modo original de recogido de datos  y los valores originales se restauran.

Nota: También se borran todos los datos que no hayan sido guardados.

Recogiendo corridas de múltiples datos

Para poder comparar corridas consecutivas de datos, es necesario almacenar tus datos actuales antes de recoger el próximo conjunto de datos.  Cuando se recogen datos con un solo sensor, EasyData te permitirá almacenar dos corridas de datos previos para poder compararlas y analizarlas con tus datos actuales. Cada vez que una corrida se almacena, la lista L3 se copia a la L4 y la lista L2 se copia a la L3.  Tu variable independiente siempre permanecerá en la lista L1 y debe permanecer consistente entre distintas corridas en las que se recojan datos. Para poder ver todas las corridas en una sola gráfica, refiérete a la sección Aspectos relevantes y análisis de gráficas. Ten en mente que almacenar datos no es lo mismo que guardar datos en un experimento.   Para información sobre guardar datos, refiérete a la sección Manejando datos.

Almacenando datos

1. Cuando se haya completado el recogido de datos, selecciona  y luego selecciona Store Run.

2. Aparecerá la pantalla Store Latest Run identificando dónde se almacenarán los datos.  Selecciona la opción para almacenar los datos.

3. Estás listo/a para recoger un nuevo conjunto de datos.  Nota: No es necesario almacenar los datos luego de la tercera corrida.

Modos de recogido de datos

EasyData tiene varios modos que te permiten recoger datos automáticamente o manualmente.  Los cinco modos más comunes aparecen listados más abajo.

􀀀 En el modo Time Graph, EasyData recoge automáticamente un número específico de muestras a intervalos de tiempo regulares.  Indicas el intervalo (en

segundos) y el número total de muestras que se recogerán.  Puedes detener el muestreo manualmente, si lo deseas.

􀀀 En el modo Events with Entry, capturas las muestras manualmente para un conjunto de eventos que defines.  Por ejemplo, desearías recoger datos para la ley de Boyle utilizando un sensor de presión de gas para muestrear las lecturas de presión para volúmenes correspondientes de un envase.

􀀀 En el modo Selected Events, capturas muestras manualmente cada vez que se selecciona .  Por ejemplo, a lo mejor deseas recoger lecturas individuales de temperatura y pH en diferentes localizaciones de la ribera de un río.

􀀀 En el modo Single Point, se recoge una lectura promediada para cada recogido de datos.  Una lectura consecutiva se recoge cada vez que se inicia un nuevo recogido de datos.  Este modo es ideal para monitoreo ambiental de temperatura o ph de un cuerpo de agua.

􀀀 En el modo Rate, se calcula la razón de datos periódicos, tales como rapidez de palpitación del corazón o formas ondulatorias de sonido.  Este modo puede utilizarse para recoger lecturas de rapidez en pulsos por minuto (ppm) o Hertz (Hz). Solamente ciertos sensores pueden utilizarse en este modo.

Cuando cambias de un modo de EasyData a otro, el cambio permanece hasta que restauras los valores originales o conectas otro sensor.  Si se añade un sensor nuevo, tienes la opción de añadir el sensor nuevo y retener el modo seleccionado previamente o restaurar los valores originales.

Recogiendo datos automáticamente (Time Graph)

Para recoger datos en el modo Time Graph

Este ejemplo utiliza un sensor de fuerza conectado a un EasyLink y a una calculadora TI-84 Plus.  Tus pantallas variarán dependiendo del sensor y el dispositivo de recogido de datos que se conecten.

1. Enciende la calculadora e inicia la aplicación EasyData.  Luego de unos segundos, aparecerá la pantalla principal de EasyData. La pantalla muestra el modo corriente de EasyData y la lectura actual del sensor conectado.  El modo inicial de la mayor parte de los sensores es Time Graph.

2. Selecciona  y escoge New para restaurar los valores originales de recogido de datos y de sensor.

3. Selecciona  para iniciar el recogido de datos.

4. El recogido de datos terminará automáticamente cuando se hayan recogido todas las muestras.  Para detener el recogido de datos antes de finalizar la corrida, selecciona . Cuando se finaliza el recogido de datos, EasyData despliega una gráfica de los datos recogidos.

Para cambiar los valores en Time Graph

Este ejemplo utiliza un sensor de fuerza conectado a un EasyLink y a una calculadora TI-84 Plus.  Tus pantallas variarán dependiendo del sensor y el dispositivo de recogido de datos que se conecten.

- De la pantalla principal de Easy Data, selecciona  y luego selecciona Time Graph.. para abrir la opción Time Graph Settings.

Se despliegan los valores actuales en Time Graph.

2. Selecciona  para entrar nuevos valores a Time Graph, iniciando con el intervalo entre muestras.

Presiona  para eliminar el viejo intervalo de muestras y escribe el nuevo intervalo.   Selecciona  para avanzar a la pantalla de número de muestras.

Presiona  para eliminar el número viejo de muestras y escribe el número nuevo de muestras.  Selecciona   cuando finalices para desplegar un resumen de los nuevos valores.

3. Selecciona  para volver a la pantalla principal.

Recogiendo datos manualmente (Events with Entry)

En el modo Events with Entry, cada lectura recogida por un sensor se convierte en un valor de y. Luego de cada lectura, EasyData solicita que entres el valor correspondiente de x.

Para recoger datos en el modo Events with Entry

Este ejemplo utiliza un sensor de presión de gas conectado a un EasyLink y a una calculadora TI-84 Plus.  Tus pantallas variarán dependiendo del sensor y el dispositivo de recogido de datos que se conecten.

1. Enciende la calculadora e inicia la aplicación EasyData.  Luego de unos segundos, aparecerá la pantalla principal de EasyData. La pantalla muestra el modo corriente de EasyData y la lectura actual del sensor conectado.

2. De la pantalla principal de EasyData, selecciona  y luego selecciona Events with Entry.

3. Selecciona   para iniciar el recogido de datos. EasyData espera a que recojas la primera muestra.

4. Cuando estés listo/a para recoger la primera muestra (valor de y) y la lectura desplegada parezca estable, selecciona .

Se te requerirá que entres un valor de x que corresponda a la muestra que has recogido.  Éntralo y selecciona  para prepararte para la próxima muestra.

5. Repite el paso anterior para cada muestra adicional a recogerse.

6. Cuando hayas finalizado el recogido de datos, selecciona .  Los datos que recogiste se despliegan en forma de gráfica.

7. Presiona o  para revisar tus datos o selecciona   para volver a la pantalla principal de EasyData.

Recogiendo datos manualmente (Selected Events)

En el modo Selected Events, cada lectura recogida de un sensor se convierte en un valor de y. EasyData automáticamente asigna el número de la muestra como el valor  de x.

Para recoger datos en el modo Selected Events

Este ejemplo utiliza un sensor de pH conectado a un EasyLink y a una calculadora TI-84 Plus.  Tus pantallas variarán dependiendo del sensor y el dispositivo de recogido de datos que se conecten.

1. Enciende la calculadora e inicia la aplicación EasyData.  Luego de unos segundos, aparecerá la pantalla principal de EasyData. La pantalla muestra el modo corriente de EasyData y la lectura actual del sensor conectado.

2. De la pantalla principal de EasyData, selecciona  y luego selecciona Selected Events.

3. Selecciona   para iniciar el recogido de datos. EasyData espera a que recojas la primera muestra.

4. Cuando estés listo/a para recoger la primera muestra (valor de y) y la lectura desplegada parezca estable, selecciona .

5. Repite el paso anterior para cada muestra adicional a recogerse.

6. Cuando hayas finalizado el recogido de datos, selecciona .

7. Los datos que recogiste se despliegan en forma de gráfica. Presiona o  para revisar tus datos o selecciona   para volver a la pantalla principal de EasyData.

Recogiendo datos manualmente (Single Point)

En el modo Single Point, EasyData muestrea lecturas del sensor por un periodo de 10 segundos.  Cuando se finaliza el muestreo, se calcula y despliega la lectura promedio.  Cada vez que se recoge una lectura, se guarda en memoria para uso futuro.  Si deseas eliminar datos recogidos previamente, selecciona New del menú File.

Para recoger datos en el modo Single Point

Este ejemplo utiliza un Easy Temp y una calculadora TI-84 Plus.  Tus pantallas variarán dependiendo del sensor y el dispositivo de recogido de datos que se conecten.

1. Enciende la calculadora e inicia la aplicación EasyData.  Luego de unos segundos, aparecerá la pantalla principal de EasyData. La pantalla muestra el modo corriente de EasyData y la lectura actual del sensor conectado.

2. De la pantalla principal de EasyData, selecciona   y luego selecciona Single Point.

3. Selecciona   para iniciar el recogido de datos.  EasyData recoge datos por 10 segundos.

Cuando finaliza el recogido de datos, se despliega la lectura promediada.

4. Si deseas guardar la lectura y preparar a EasyData para que lea otra, selecciona .  Si has finalizado y no deseas tomar otras lecturas, selecciona

5. Para recoger otra lectura, repite los pasos 3 y 4.

Aspectos relevantes de gráficas y herramientas de análisis de datos

Después de recoger datos, EasyData despliega una gráfica de los datos, presentados a escala para una mejor representación visual.  La calculadora se encuentra automáticamente en el modo Trace de manera que puedas moverte a través de los datos recogidos utilizando las teclas y .  Varias herramientas comunes para el análisis de datos están accesibles en la pantalla gráfica.

Visión panorámica de la pantalla gráfica

El eje de x (eje horizontal) es la variable independiente.  Por ejemplo, en el modo Time Graph esto representa tiempo, o, en el modo Events with Entry, es un conjunto de eventos definidos por el usuario.

El eje de y (eje vertical) es la variable dependiente.  En todos los modos de recogido de datos, es el dato físico recogido por el sensor que se está utilizando.

- El menú Advanced permite trazar gráficas utilizando datos recogidos de intentos previos de recogido de datos, datos calculados, datos entrados a mano o derivadas calculadas durante titulaciones.

- Cuando se utilizan múltiples sensores, detectores de movimiento o foto celdas para recoger datos, el menú Plots enumera todos los posibles trazados de datos que pueden graficarse.

- La aplicación EasyData tiene muchas herramientas de análisis para analizar datos.  Refiérete a la sección de Analizando datos para mayor información.

La tecla Main se utiliza para salir de la pantalla gráfica y regresar a la pantalla principal.

Haciendo estadísticas o cálculos integrales

Los cálculos estadísticos e integrales pueden efectuarse sobre cualquier región de los datos mostrados en una gráfica.  Los cálculos estadísticos e integrales solamente se permiten en una gráfica una sola variable dependiente en el eje de Y.  Utiliza las opciones de los menús  y  para desplegar una gráfica con solo una variable dependiente en el eje de Y.

1. De la pantalla gráfica de EasyData, selecciona  y luego selecciona Statistics.

2. Muévete a través de los datos recogidos que aparecen en la pantalla gráfica utilizando las teclas y .  Mueve el cursor a la frontera izquierda de los datos a analizarse y selecciona .  Se despliega una línea vertical representando el marcador de la frontera izquierda.

3. Mueve el cursor a la frontera derecha de los datos a analizarse y selecciona .

4. Se despliega una pantalla con los resultados de los datos estadísticos.  Selecciona  para volver a la pantalla gráfica.

Para calcular un integral en lugar de una estadística, selecciona  y escoge Integral; luego repite los pasos 2 – 4.

Ajustes de curvas

Hay cuatro tipos de ajustes de curva disponibles en el menú  encontrado en la pantalla gráfica de EasyData. Cada ajuste de curva es único y está diseñado para un uso específico.  Cuando se selecciona un ajuste de curva, se ejecutará en todos los datos desplegados.  Para ajustar una curva a una región específica de datos, utiliza la opción Select Region para aislar los datos con los que quieres trabajar.  Los ajustes de curva solo pueden aplicarse a un conjunto de datos a la vez.  Para múltiples conjuntos de datos,  repite el procedimiento de ajuste de curva para cada conjunto de datos objeto de análisis.

1. De la pantalla gráfica en EasyData, selecciona  y luego escoge uno de los cuatro ajustes de curva desplegados.

Ajuste linear – Este ajuste se calcula de la forma y = a*x + b.  Se calculan y despliegan los valores de a, b y una correlación de ajuste de curva R.

Ajuste cuadrático – Este ajuste se calcula de la forma y = a*x^2 + b*x + c. Se calculan y despliegan los valores de a, b y c. Se requiere un mínimo de 3 conjuntos de datos.

Ajuste de poder – Este ajuste se calcula de la forma y = a*x^b.  Se calculan y despliegan los valores de a y b. Se requiere un mínimo de 2 conjuntos de datos y todos los datos deben ser números positivos que no sean cero.

Ajuste exponencial – Este ajuste se calcula de la forma y = a*e^(-b*x). Se calculan y despliegan los valores de a y b. Se requiere un mínimo de 2 conjuntos de datos y todos los datos del eje de Y deben ser números positivos que no sean cero.

2. El cálculo de ajuste de curva se realiza y se despliegan los coeficientes de ajuste de curva.  Selecciona  para volver a la pantalla gráfica.

3.  EasyData despliega el ajuste de curva dibujado sobre los datos originales.  Muévete a través de los datos recogidos, utilizando las teclas y .

Para mover el cursor de trazado al ajuste de curva, presiona o . El cursor se puede mover ahora en el ajuste de curva.

Opción Select Region

La opción Select Region se utiliza para aislar una región específica y continua de un conjunto de datos.  Los datos que se encuentren fuera de la región seleccionada se suprimen de manera permanente.  La región seleccionada se copia de las listas de datos de la calculadora, todas las listas se limpian de datos y luego los datos seleccionados se copian nuevamente en las listas.  Una vez se utiliza esta opción, los datos fuera de tu selección se suprimen de manera permanente.  Es sabio utilizar la opción Save As del menú antes de ejecutar un Select Region.

1. De la pantalla gráfica del EasyData, selecciona   y luego selecciona Select Region.

Nota: Seleccionar una región de datos causa la supresión de todos los datos fuera de la región seleccionada.

2. Muévete a través de los datos recogidos en la pantalla gráfica utilizando las teclas y .   Mueve el cursor a la frontera izquierda de los datos a seleccionarse y marca .  Se despliega una línea vertical representando el marcador de la frontera izquierda.

3. Mueve el cursor a la frontera derecha de los datos a analizarse y selecciona .

4. Se despliega la pantalla gráfica con la región de datos seleccionados.  Cuando se finalice el análisis de datos, selecciona  para volver a la pantalla principal.

Manejando datos: Guardando, abriendo y suprimiendo experimentos

Utilizando EasyData, es posible guardar para utilizar luego un arreglo experimental junto con los datos recogidos.  Cuando se guarda un experimento, esto incluye las calibraciones actuales del sensor, los parámetros de recogido de datos y cualquier dato que se haya recogido.

Los experimentos guardados son fáciles de abrir y ayudan a economizar tiempo cuando se repiten experimentos.  La memoria de la calculadora tiene limitaciones y es recomendable que rutinariamente se supriman archivos experimentales innecesarios.  La aplicación EasyData se ha diseñado para permitir un máximo de 50 archivos experimentales guardados.

Guardando un experimento

1. Selecciona  y luego selecciona Save As….

2. Utilizando el teclado de la calculadora, entra un nombre para el experimento guardado.  El nombre del experimento puede incluir letras y números, pero no puede ser más largo de 8 caracteres y no puede empezar con un numeral.

3. Selecciona  para guardar el experimento.

Abriendo un experimento

1. Selecciona   y luego selecciona Open….

2. Se despliega la pantalla Open Experiment. Selecciona el experimento a abrirse y luego selecciona  .

3. El experimento se abre y te devuelve a la pantalla principal.

Suprimiendo un experimento

1. Selecciona y luego selecciona Delete….

2. Se despliega la pantalla Delete Experiment. Selecciona el experimento a suprimirse y luego selecciona  .

3. Aparece un mensaje preguntándote si estás seguro/a que quieres suprimir el experimento.  Selecciona suprimir el experimento y vuelve a la pantalla principal.

Editando la calibración del sensor

Cuando EasyData detecta un sensor, carga automáticamente una calibración para ese sensor.  Si deseas editar la calibración de un sensor, puedes hacerlo manualmente entrando nuevos valores de calibración o utilizando un procedimiento de calibración de un punto o de dos puntos.

Manualmente entrando una calibración nueva

1. De la pantalla principal del EasyData, selecciona  y luego selecciona CH1: (o el canal apropiado).

2. Selecciona .

3. Selecciona . Se despliega un menú mostrando los diferentes métodos de calibración.

4. Selecciona Manual Entry….

5. Se despliega la pendiente para la calibración actual.  Presiona  para borrar el valor desplegado.  Introduce tu nuevo valor de pendiente y selecciona .

6. Se despliega el intercepto para la calibración actual.  Presiona  para borrar el valor desplegado.  Introduce tu nuevo valor de intercepto y selecciona .

7. Selecciona  de la pantalla de calibración del sensor.  Selecciona  nuevamente para volver a la pantalla principal.

Creando una nueva calibración utilizando dos puntos

1. De la pantalla principal del EasyData, selecciona  y luego selecciona CH1: (o el canal apropiado).

2. Selecciona  de la pantalla Sensor Setup.

3. Selecciona . Se despliega un menú mostrando los diferentes métodos de calibración.

4. Selecciona Two Point Live….

5. Coloca tu sensor en la condición necesaria para el primer punto de calibración (e.g. un sensor de fuerza sin masa colgando de él o un sensor de pH en un amortiguador de pH).  Monitorea el potencial desplegado (V). Cuando se estabilice el valor, selecciona .

6. Entra el valor conocido para la primera condición de calibración (e.g. “0” para una fuerza de cero N) y selecciona .

7. Coloca tu sensor en la condición necesaria para el segundo punto de calibración (e.g. un sensor de fuerza con una masa de 200 g colgando de él).  Monitorea el potencial desplegado (V). Cuando se estabilice el valor, selecciona .

8. Entra el valor conocido para la segunda condición de calibración (e.g. 1.96 N para una masa de 200 g) y selecciona .

9. Se desplegará la pantalla Sensor Calibration con tus nuevos valores de calibración para la pendiente y el intercepto.  Selecciona  para volver a la pantalla Sensor Setup y luego selecciona  nuevamente para volver a la pantalla principal.

Creando una nueva calibración utilizando un solo punto

Este método de calibración define un nuevo intercepto en y, dejando sin cambiar la pendiente existente.  Ajustando un barómetro para que su presión barométrica iguale a la local es un buen ejemplo de utilizar la calibración Single Point. El ejemplo ofrecido utiliza un sensor de fuerza conectado a un LabPro.

1. De la pantalla principal del EasyData, selecciona  y luego selecciona CH1: (o el canal apropiado).

2. Selecciona  de la pantalla Sensor Setup.

3. Selecciona . Se despliega un menú mostrando los diferentes métodos de calibración.

4. Selecciona Single Point Live….

5. Coloca tu sensor en la condición necesaria para el punto de calibración (e.g. un sensor de fuerza con una masa conocida colgando de él).  Monitorea el potencial desplegado (V). Cuando se estabilice el valor, selecciona .

6. Entra el valor conocido para la condición de calibración (e.g. 1.96 N para una masa de 200 g) y selecciona .

7. Se desplegará la pantalla Sensor Calibration con tus nuevos valores de calibración para la pendiente y el intercepto.  Selecciona  para volver a la pantalla Sensor Setup y luego selecciona  nuevamente para volver a la pantalla principal.